ABT 100 – 5 M ANALİTİK TERAZİ ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım kapasitesi 101 gr dır.

- Cihazın hassasiyeti 0,00001 gr dır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0,00005 gr dır.

- Kararlı tartıma geliş süresi en fazla +/- 4 saniyedir.

- Digital göstergelidir.

- Cihaz ekranı LCD ve FLD ekran dır.

- Cihazın kefe ebatı 80 mm ve paslanmaz çeliktir.

- Cihazın ebatları (en,boy,uzunluk)217/356/338 mm dir.

- Cihazın net ağırlığı 7 kg dir.

- Cihazın kasası antimanyetik özel çeliktir.

- Cihaz otomatik kalibrasyonludur.

- Cihaz g, ct gibi farklı birimlerde tartım yapabilir ve parça sayma özeliği vardır.Herhangi bir tuş kullanarak dört birim ekrana çağırılabilir.

- Cihazın ekran kullanım menüsü 3 ayrı dildedir.

- Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilir ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanır.

- Cihaz 10....+30 C arasında çalışabilir.

- Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışır.

- Cihazda RS 232 ınterface çıkışı vardır.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmektedir.

- Cihazın T.C.Sanayii Bakanlığında Marka kaydı ve Tip onayı vardır.