PRECISA MARKA EP 225 SM MODEL

SEMİ MİKRO ANALİTİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihazın hassasiyeti iki kademeli; 0, 102 gr aralığında 0,00001 gr ve 102 gr, 225 gr aralığında 0,0001 gr olmalıdır.

- Cihazın tartım kapasitesi 225 gr olmalıdır.

- Dara kapasitesi tam saha olmalıdır ( 0, 225 gr).

- Doğrusallık 0,03 mg (0…102 gr için) ve  0,1 mg (102..225gr için) olmalıdır.

- Yüksek çözünürlüğe sahip, grafik yapıda aydınlatmalı LCD ( liquid crystal) ekranı olmalıdır.

- Cihazın üzerinde harekete duyarlı otomatik açılabilir tartım haznesini çevre şartlarına karşı izole eden cam kabin olmalıdır.

- Cihazın kefesi 80 mm çaplı dairesel yapıda ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın ebatları (en, boy, uzunluk) 210/340/345 mm dir.

- Cihazın kapasite kontrolü için yük kapasitörü ve zemin farklılıklarına karşı dengeleme için su terazisi olmalıdır.

- Cihazın kasası antimanyetik özel metal olmalıdır.

- Cihazın ısı duyarlı ve zaman ayarlı otomatik kalibrasyon ( hata düzeltme ) özelliği olmalıdır.

- Tekrarlanabilir 50 kalibrasyon hafızası olmalıdır.

- Birden fazla kullanıcı için menü ayar hafızaları olmalıdır.

- Cihazda tarih ve zaman ayarlaması olmalıdır.

- Cihazda istatistik hesaplaması olmalıdır.

- Hayvan tartım özelliği bulunmalıdır.

- Ek bir aksesuar ile Yoğunluk hesabı yapılabilmelidir.

- Dinamik fark tartımı olmalıdır.

- Otomatik tekrarlanabilirlik testi olmalıdır.

- Yüzdürme hata giderme teknolojisi olmalıdır.

- Saat tarih GLP/GMP özelliği olmalıdır.

- Cihazda doğrudan dara girişi (manuel),
doğrudan referans ağırlık giriş olmalıdır.

- Ek bir aksesuar ile Pipet kalibrasyonu yapılabilmelidir.

- Alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,lb,ct,cm,tlh,tlt,mo,  gibi farklı birimlerde tartım yapabilmeli,

- Cihazın ekran kullanım menüsü en az 3 ayrı dildedir.

- Eşit ağırlıklı parça sayma özeliği olmalıdır.

- Cihaza istenildiği zaman yazıcı bağlanabilmeli ve yazı formatı kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

- Cihaz  –10, +40 C ısı aralığında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazda Bilgisayar, Printer ve PLC bağlantıları için RS 232 ınterface çıkışı olmalıdır.

- Cihazda USB bağlantısı olmalıdır.

- Ek bir aksesuar ile kablosuz bağlantı (wireless) imkânı olmalıdır.

- Bilgisayara bağlanabilmeli ve temel programı ücretsiz verilmelidir.

- İnternet aracılığıyla upgrade ( program güncelleme) yapılabilmelidir.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmektedir.

- Cihazın T.C. Sanayi Bakanlığında Marka kaydı ve Tip onayı olmalıdır.

- Cihaz yetkili bir kurum tarafından verifikasyon (onay teyidi ) ve kalibrasyon ( tartım doğrulama raporu) yaptırılarak, belgeleri ile teslim edilmelidir.