ES 2220 M

ANALİTİK TERAZİ ŞARTNAMESİ

- Cihazın hassasiyeti 0,001 gr / 1 mg dır.

- Cihazın tartım kapasitesi 2220 gr olmalıdır.

- Dara kapasitesi 2220 gr olmalıdır.

- Kararlı tartıma geliş süresi 3 saniyedir.

- Doğrusallık 2 mg olmalıdır.

- Tekrarlanabilirlik 1 mg olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD olmalıdır.

- Cihazın üzerinde rüzgarlık olmalıdır.

- Cihazın kefe ebatı 135 x 135 mm ve paslanmaz çeliktir.

- Cihazın ebatları (en,boy,uzunluk)210/340/345 mm dir.

- Cihazın yük kapasitörü ve su terazisi olmalıdır.

- Cihazın kasası antimanyetik özel çeliktir.

- Cihaz otomatik kalibrasyonludur.

- Zamana bağlı ve sıcaklık değişimli kalibrasyon sistemi olmalıdır.

- Tekrarlanabilir 50 kalibrasyon hafızası olmalıdır.

- Cihazda istatistik hesaplaması olmalıdır.

- Hayvan tartım olmalıdır.

- Yoğunluk hesabı olmalıdır.

- Ücretsiz dönüşüm, alan dönüşüm ve kağıt programı olmalıdır.

- Cihazda Net toplam uygulama, Üst üste toplama ve dozaj programı olmalıdır.

- Cihazda hırsızlığa karşı şifreleme sistemi olmalıdır.

- Dinamik fark tartımı olmalıdır.

- Otomatik tekrarlanabilirlik testi olmalıdır.

- Yüzdürme hata giderme teknolojisi olmalıdır.

- Saat tarih GLP/GMP özelliği olmalıdır.

- Cihazda doğrudan dara girişi (manuel),
doğrudan referans ağırlık giriş olmalıdır.

- Pipet kalibrasyonu yapılmalıdır.

- Alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,lb,ct,cm,tlh,tlt,mo, gibi farklı birimlerde tartım yapabilir ve parça sayma özeliği vardır.Herhangi bir tuş kullanarak  dört birim ekrana çağırılabilir.

- Cihazın ekran kullanım menüsü 3 ayrı dildedir.

- Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilir ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanır.

- Cihaz 0....+40 C arasında çalışabilir.

- Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışır.

- Cihazda RS 232 ınterface çıkışı vardır.

- Cihazda USB bağlantısı vardır.

- İnternet aracılığıyla upgrade yapılabilmelidir.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmektedir.