ES 6200 C

HASSAS TERAZİ ŞARTNAMESİ

- Cihazın hassasiyeti 0,01 gr dır.

- Cihazın tartım kapasitesi 6200 gr olmalıdır.

- Dara kapasitesi 6200 gr olmalıdır.

- Kararlı tartıma geliş süresi en fazla +/- 2 saniyedir.

- Doğrusallık 15 mg olmalıdır.

- Digital göstergelidir.Dokunmatik on adet operasyon tuşu olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD olmalıdır.

- Cihazın üzerinde cam fanusu olmalıdır.

- Cihazın kefe ebatı 200 x 200 mm ve paslanmaz çeliktir.

- Cihazın ebatları (en,boy,uzunluk)210/340/345 mm dir.

- Cihazın yük kapasitörü ve su terazisi olmalıdır.

- Cihazın kasası antimanyetik özel çeliktir.

- Cihaz otomatik kalibrasyonludur.

- Tekrarlanabilir 50 kalibrasyon hafızası olmalıdır.

- Cihazda istatistik hesaplaması olmalıdır.

- Hayvan tartım olmalıdır.

- Yoğunluk hesabı olmalıdır.

- Ücretsiz dönüşüm, alan dönüşüm ve kağıt programı olmalıdır.

- Dinamik fark tartımı olmalıdır.

- Otomatik tekrarlanabilirlik testi olmalıdır.

- Yüzdürme hata giderme teknolojisi olmalıdır.

- Saat tarih GLP/GMP özelliği olmalıdır.

- Cihazda doğrudan dara girişi (manuel),
doğrudan referans ağırlık giriş olmalıdır.

- Alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,lb,ct,cm,tlh,tlt,mo,

gibi farklı birimlerde tartım yapabilir veparça

sayma özeliği vardır.Herhangi bir tuş kullanarak

dört birim ekrana çağırılabilir.

- Cihazın ekran kullanım menüsü 3 ayrı dildedir.

- Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilir ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanır.

- Cihaz –10....+40 C arasında çalışabilir.

- Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışır.

- Cihazda RS 232 ınterface çıkışı vardır.

- Cihazda USB bağlantısı vardır.

- İnternet aracılığıyla upgrade yapılabilmelidir.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmektedir.

- Cihazın T.C.Sanayii Bakanlığında Marka kaydı ve Tip onayı vardır.