LS 320 A SCS MODEL HASSAS TERAZİ

# TEKNİK ŞARTNAMESİ

-     Cihazın  tartım kapasitesi en az 320 gr olmalıdır.

- Cihazın Hassasiyeti 0,0001 gr / 0,1 mg olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği 0,0001 gr. olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı 0,0002 gr olmalıdır.

- Cihazın ekranı flüoresan (FD)

- Cihazın kefesi 90 mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın ebatları ( en / uzunluk / boy ) 228/381/90 mm olmalıdır.

- Cihazın tepki süresi 2 sn olmalıdır.

- Cihaz otomatik kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazın kasası çelik döküm olmalıdır.

- Cihazın üzerinde kendine ait toz kılıfı olmalıdır.

- Cihazın iki ayarlanabilir ayak yardımı ile su terazisi olmalı

- Cihaz Force Magnetic System ile üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın kullanımı için 5 tuşu olmalıdır.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,lb,ct,cm,tlh,tlt gibi farklı birimlerde tartım yapabilmeli ve parça sayma özelliği olmalıdır

- Parçacık sayımı, hayvan tartımı, yoğunluk tartımı programları olmalıdır.

- Net total, istatistik hesaplaması olmalıdır.

- Saat tarih ve GLP özelliği olmalıdır.

- Cihazda alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihazda kayıt özelliği olmalıdır.

- Cihazın Led ışıklı yük kapasitesi olmalıdır.

- Cihaz alttan tartım yapabilmelidir.

- Cihazın aşırı yüke karşı koruma sistemi olmalıdır.

- Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilmeli ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

- Cihaz hırsızlığa veya görevli kişiler harici kullanım için şifre korumalı olmalıdır.

- Cihazın ekran okuma hızı 3 ayrı seçenek ile kullanılabilmeli

- Cihazın ortamdaki hareketlilikten veya hava akımından etkilenmemesi için 3 ayrı stabil kademesi olmalıdır.

- Cihaz 0,,,+40 (C arasında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220 volt/50 hz ile çalışmalıdır.

- Cihazda RS 232 interface çıkışı olmalıdır

- Cihazda USB çıkış olmalıdır.

- Cihaza 2 yıl fabrikasyon hatalarına karşı,10 yıl yedek parça ve servis garantisi verebilmelidir.

- Cihazın T.C. sanayi bakanlığında marka kaydı ve tip sistem onayının olması gerekmektedir.

- Cihazda IQ/OQ/PQ dokümantasyonu olmalıdır.

- Cihaz ithal marka olmalı ve ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz ilgili laboratuara çalışır durumda teslim edilmeli,kullanıcı kişi yada kişilere gerekli eğitim verilmeli.

- Cihazın Türkçe kullanım kitapçığı olmalıdır.