ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BJ 2200

- Cihazın tartım kapasitesi  2200olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,01 gr olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0,02 gr olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD  ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebadı 135x135 mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın ebatları ( en / uzunluk / boy ) 195/250/72 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 1,5 kg olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazda iki ayarlanabilir ayak yardımı ile su terazisi olmalıdır.

- Cihazda  kullanım için en az 5 tuş olmalıdır.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,Ib,ct,cm.,tlh,tlt,me  gibi farklı birimlerde tartım yapabilmeli ve parça sayma özelliği olmalıdır. Herhangi bir tuş kullanılarak 4 birim aynı anda ekrana çağırabilmelidir.

- Cihazın ekran  kullanım mönüsü 3 ayrı dilde olmalıdır.

- Cihaza istenildiği zaman prınter bağlanabilmeli ve prınt formatı kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

- Cihaz hırsızlığa veya görevli kişiler harici kulamın için şifre korumalı olmalıdır.

- Cihazın ekran  okuma hızı 4 ayrı seçenek ile kullanabilmeli.

- Cihazın  ortamdaki hareketlilikten veya  hava akımından etkilenmemesi için 3 ayrı stabil kademesi olmalıdır.

- Cihaz  –10,,,+40 oC arasında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220 Volt / 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazda RJ 45 ınterface çıkışı olmalıdır.

- Cihaza 2 yıl fabrikasyon hatalarına karşı , 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- Cihazın T.C. Sanayii Bakanlığında Marka Kaydı ve Tip Sistem Onayının olması gerekmektedir.

- Cihaz ithal marka olmalı ve ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz ilgili laboratuara çalışır durumda teslim edilmeli , kullanıcı kişi  ya da kişilere gerekli eğitim verilmeli,Cihazın Türkçe kullanım kitapçığı olmalıdır.

- Cihazla birlikte hiçbir ek ücret talep edilmeden bilgisayar bağlantısı arayüz programı verilmelidir.

- Cihaz pc arayüz bağlantı programı ile ayarlanarak istenilen aralıklarda veri almalı, bu veriler anlık olarak bilgisayar ekranından takip edilebilmelidir.

- Cihazla birlikte hiçbir ek ücret talep edilmeden pc bağlantı kablosu verilmelidir.