ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BJ 6100 D

- -         Cihazın tartım kapasitesi  6100 gr olmalıdır.

- -         Cihazın hassasiyeti 0,1 gr olmalıdır.

- -         Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0,2 gr olmalıdır.

- -         Cihaz ekranı LCD  ekran olmalıdır.

- -         Cihazın kefe ebadı 170x140 mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- -         Cihazın ebatları ( en / uzunluk / boy ) 195/250/72 mm olmalıdır.

- -         Cihazın net ağırlığı 1,5 kg olmalıdır.

- -         Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- -         Cihazda iki ayarlanabilir ayak yardımı ile su terazisi olmalıdır.

- -         Cihazda  kullanım için en az 5 tuş olmalıdır.

- -       Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,Ib,ct,cm.,tlh,tlt,momme  gibi farklı birimlerde tartım yapabilmeli ve parça sayma özelliği olmalıdır. Herhangi bir tuş kullanılarak 4 birim aynı anda ekrana çağırabilmelidir.

- -         Cihazın ekran  kullanım mönüsü 3 ayrı dilde olmalıdır.

- -         Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilmeli ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

- -         Cihaz hırsızlığa veya görevli kişiler harici kulamın için şifre korumalı olmalıdır.

- -         Cihazın ekran  okuma hızı 4 ayrı seçenek ile kullanabilmeli.

- -         Cihazın  ortamdaki hareketlilikten veya  hava akımından etkilenmemesi için 3 ayrı stabil kademesi olmalıdır.

- -         Cihaz  –10,,,+40 oC arasında çalışabilmelidir.

- -         Cihaz 220 Volt / 50 Hz ile çalışmalıdır.

- -         Cihazda RJ 45 interface çıkışı olmalıdır.

- -         Cihaza 2 yıl fabrikasyon hatalarına karşı , 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- -         Cihazın T.C. Sanayii Bakanlığında Marka Kaydı ve Tip Sistem Onayının olması gerekmektedir.

- Cihaz ithal marka olmalı ve ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalıdır.

- -         Cihaz ilgili laboratuara çalışır durumda teslim edilmeli , kullanıcı kişi  ya da kişilere gerekli eğitim verilmeli,Cihazın Türkçe kullanım kitapçığı olmalıdır.