ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ES 12200 D

- Cihazın tartım kapasitesi 12200 gr olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,1 gr olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0,1 gr olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD veya FLD ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebadı 200x200 mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın ebatları ( en / uzunluk / boy ) 210/340/89 mm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 5,5 kg olmalıdır.

- Cihazın kasası anti-manyetik özel çelik olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazda iki ayarlanabilir ayak yardımı ile su terazisi olmalıdır.

- Cihazda kullanım için en az 5 tuş olmalıdır.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,Ib,ct,cm, tlh,tlt,momme  gibi farklı birimlerde tartım yapabilmeli ve parça sayma özelliği olmalıdır. Herhangi bir tuş kullanılarak 4 birim aynı anda ekrana çağırabilmelidir.

- Cihazın ekran kullanım mönüsü 3 ayrı dilde olmalıdır.

- Cihaza istenildiği zaman prınter bağlanabilmeli ve prınt formatı kullanıcı tarafından ayarlanabilmelidir.

- Cihaz hırsızlığa veya görevli kişiler harici kullanım için şifre korumalı olmalıdır.

- Cihazın ekran okuma hızı 4 ayrı seçenek ile kullanabilmeli.

- Cihazın ortamdaki hareketlilikten veya hava akımından etkilenmemesi için 3 ayrı stabil kademesi olmalıdır.

- Cihaz  –10…+40 oC arasında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220 Volt / 50 Hz ile çalışmalıdır.

- Cihazda RS 232 interface çıkışı olmalıdır.

- Cihaza 2 yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- Cihazın T.C. Sanayii Bakanlığında Marka Kaydı ve Tip Sistem Onayının olması gerekmektedir.

- Cihaz ithal marka olmalı ve ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz ilgili laboratuara çalışır durumda teslim edilmeli, kullanıcı kişi  ya da kişilere gerekli eğitim verilmeli, Cihazın Türkçe kullanım kitapçığı olmalıdır.