OHAUS ST 300 C

PORTATİF İLETKENLİK ÖLÇER ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz portatif ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz iletkenlik ve 0C okuması yapabilmelidir.

- Cihazın hassasiyeti otomatik ölçümlü sıcaklık hassasiyeti 0.1 °C olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0,5 / ± 0.3 °C olmalıdır.

- Cihaz pH ölçüm aralığı 0.0 μS/cm…199.9 mS/cm 0.1 mg/l…199.9 g/l (TDS) arasında olmalıdır.

- Cihaz ısı ölçüm aralığı 0 °C…100 °C arasında olmalıdır.

- Otomatik  veya manuel  ısı kompansene olmalıdır.

- Cihazın beraberinde DIN soketli elektrot ve ısı probu, kontrol standart çözeltileri, ve pilleri verilmelidir.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın kalibrasyonu 1 nokta kalibrasyonlu otomatik olmalıdır.

- Cihazın 30 ölçüm hafızası olmalıdır.

- Cihazın ekranı likid kristal olmalıdır.

- Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır.