OHAUS ST 300 pH - G

PORTATİF pH METRE ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal olmalıdır.

- Cihaz portatif ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz pH, mV ve 0C okuması yapabilmelidir.

- Cihaz pH ölçüm aralığı 0.00…14.00 pH / –1999…1999 mV arasında olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,01 pH, 1 mV, 0,1°C olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ±0,01 pH, ±1 mV, ±0,5°C olmalıdır.

- Cihaz ısı ölçüm aralığı 0 °C…100 °C arasında olmalıdır.

- Otomatik  veya manuel  ısı kompansene olmalıdır.

- Cihazın beraberinde BNC soketli elektrot pH + sıcaklık kombinbe, kontrol standart çözeltileri, ve pilleri verilmelidir.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın kalibrasyonu 3 nokta kalibrasyonlu otomatik olmalıdır.

- Cihazda tanımlanmış 4 buffer olmalıdır.

- Cihazın taşıma çantası olmalıdır.

- Cihazda IP 54 koruma sınıfı olmalıdır.

- Cihazın 30 ölçüm hafızası olmalıdır.

- Cihazın ekranı likid kristal olmalıdır.

- Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır.