ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

XB 4200 C SCS

- Cihazın tartım kapasitesi 4200 gr olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti  0,01 gr olmalıdır

- Cihazın tekrarlanabilirliği 0,01 gr olmalıdır

- Cihazın doğrusallığı +/- 15 mg olmalıdır.

- Kararlı tartıma geliş süresi en fazla +/- 3 saniyedir.

- Cihazın ekranı VFD (Vakum Florasan Ekran) yeşil ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebatı dairelsel 170 x 170 mm ve paslanmaz çeliktir.

- Cihazın ebatları (en,boy,uzunluk) 210x340x124 mm dir.

- Cihazın net ağırlığı 5.5 kg dir.

- Cihazın kasası antimanyetik özel çeliktir.

- Cihaz Force Magnetic tartım sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz tam otomatik dahili kalibrasyon sistemi olmalıdır. Sıcaklık değişimlerinde ve zamana bağlı olarak kalibrasyonu olmalıdır.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,oz,lb,ct,c.m.,tlh,tlm,tlt,mo,t, Bht gibi farklı birimlerde tartım yapabilmelidir.

- Cihazda parça sayma, NET toplam, Add-Up toplam, Dozaj programı, hayvan tartımı, yüzde tartım  özeliği olmalıdır.

- Herhangi bir tuş kullanarak dört birim ekrana çağırılabilir.

- Cihazda saat tarih özelliği olmalıdır.

- Cihazda kalibrasyon uyarığı sistemi vardır.

- İstenildiği takdirde cihaza yoğunluk kiti bağlanabilmelidir.

- Cihazın ekran kullanım menüsü 3 ayrı dildedir.

- Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilir ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanır.

- Cihazın alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihaz GLP/GMP uyumlu olmalıdır.

- Cihazda hırsızlığa karşı şifre koruması olmaldır.

- Cihaz 5....+40 C arasında çalışabilir.

- Cihazda kullanım için 5 tuşlu olmalıdır.

- Cihazın duyarlılık 10...30°C 2 ppm / °C olmalıdır.

- Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışır.

- Cihazda RJ 45ınterface çıkışı olmalıdır.

- Cihaza opsiyonel olarak barkod okuyucu, ikinci ekran, Smart Box, Input-Output, Analog veri çıkışı gibi cihazlar bağlanabilmelidir.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmektedir.

- Cihazın T.C.Sanayii Bakanlığında Marka kaydı ve Tip onayı vardır.

Cihazda IQ-OQ-PQ dokümantasyon olmalıdır.