ABS 220 – 4 ANALİTİK TERAZİ ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım kapasitesi 220 gr dır.

- Cihazın hassasiyeti 0,0001 gr dır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği ± 0,0002 gr dır.

- Cihazın lineeritesi ±0.3 mg dır.

- Kararlı tartıma geliş süresi en fazla +/- 4 saniyedir.

- Digital göstergelidir.

- Cihaz ekranı LCD ekrandır.

- Cihazın kefe ebatı Φ80 mm ve paslanmaz çeliktir.

- Cihazın ebatları (en, boy, uzunluk) 210/ 340/ 325  mm dir.

- Cihazın net ağırlığı 6 kg dir.

- Cihazın kasası anti manyetik özel çeliktir.

- Cihaz harici kalibrasyonludur.

- Parça sayım özelliği mevcuttur.

- Birim değiştirebilmelidir.

- Cihazın ekran kullanım menüsü 3 ayrı dildedir.

- Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilir ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanır.

- Cihaz –10....+30 C arasında çalışabilir.

- Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışır.

- Cihazda RS 232 interface çıkışı vardır.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmektedir.

- Cihazın T.C.Sanayii Bakanlığında Marka kaydı ve Tip onayı vardır.