KURU MADDE TAYİN CİHAZI ŞARTNAMESİ ( DBS 60-3 )

- Isıtma sistemi Halogen olmalıdır.

- Cihazın Isıtma aralığı 50-200 C( gr olmalıdır.

- Cihazda 1 C ( lik aralıklarla ısı ayarlanabilmelidir.

- Cihazın tartım kapasitesi 60 gr olmalıdır.

- Cihazın Tarım hassasiyeti 0,001 gr olmalıdır.

- Sonuç değişiklikleri işlem sırasında da takip edilebilmelidir.

- Cihaz ekranı LCD arkadan aydınlatmalı 14 mm ve 8  tuşlu olmalıdır.

- Örnek çapı 92 mm olmalıdır ve birlikte en az 10 adet örnek kabı ücretsiz verilmelidir.

- 4 farklı kurutma modu olmalıdır.

- Tarih saat özelliği.

- Kullanıcı tanımlı hafıza özelliği olmalıdır.

- Cihazın kasası anti - manyetik  özel metal olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazın iki ayarlanabilir ayak yardımı ile su terazisi olmalı.

- Cihazın ekran kullanım mönüsü en az 3 ayrı dilde olmalıdır.

- Cihaz hırsızlığa veya görevli kişiler harici kulamın için şifre korumalı olmalıdır.

- Cihazın ortamdaki hareketlilikten veya hava akımından etkilenmemesi için 3 ayrı stabil kademesi olmalıdır.

- Cihaz  5-40 C arasında çalışabilmelidir.

- Cihaz 220 Volt / 50 Hz ile çalışmalıdır.

- 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- Cihaz ithal marka olmalı ve ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalıdır.

- Cihaz ilgili laboratuara çalışır durumda teslim edilmeli , kullanıcı kişi yada kişilere gerekli eğitim verilmelidir.