ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PFB 1200-2

- Cihazın tartım kapasitesi 1200 g olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0.01 g olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0.01g olmalıdır.

- Cihazın lineeritesi +/- 0,03g olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD  ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ölçüsü  120 mm dairesel paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihaz strain gauge ölçüm teknolojisi ile çalışmalıdır.

- Cihazın kararlı tartıma geçiş süresi 3s olmalıdır.

- Cihazın ekranı arkadan aydınlatmalı LCD olup, rakam yüksekliği 15 mm olmalıdır.

- Cihaz bat, ct, dot, dwt, g, lb, mo, N, oz, ozt, t ve tl olarak 12 farklı birimde tartım yapabilmelidir.

- Cihazın ebatları ( en / uzunluk / boy ) 210/315/90 mm olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazda  kullanım için en az 7 tuş olmalıdır.

- Cihaza 2 yıl fabrikasyon hatalarına karşı, yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- Parça Sayımı yapabilmelidir.

- RS 232 PC bağlantısı olmalıdır.

- Yüzde tartımı yapabilmelidir.