ELEKTRONİK TERAZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PFB 2000-2

- Cihazın tartım kapasitesi  2000 gr olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0.01 gr  olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0.01gr olmalıdır.

- Cihazın linearitesi +/- 0,03 olmalıdır.

- Cihaz ekranı LCD  ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebadı 120 mm dairesel paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın ebatları ( en / uzunluk / boy ) 200/257/87 mm olmalıdır.

- Cihaz harici kalibrasyonlu olmalıdır.

- Cihazda  kullanım için en az 7 tuş olmalıdır.

- Cihaza 2 yıl fabrikasyon hatalarına karşı , yedek parça ve servis garantisi verilebilmelidir.

- Cihaz ithal marka olmalıdır.

- Parça Sayımı  ve yapabilmelidir.

- RS 232 PC bağlantısı olmalıdır.

- Cihaz cereyanla çalışmalıdır gerektiğinde akü ile çalışabilmelidir.

- Standart dahili aküsü olmalıdır.

- Yüzde tartımı yapabilmelidir.