LAMY B-ONE PLUS R2 – R7

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Cihaz rotasyonel tipte olmalıdır.

- Cihazın hız ölçüm aralığı 0.3 rpm – 250 rpm arasında limitsiz seçenekli olmalıdır.

- Cihazın tork aralığı 0.05 – 13 mNm olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı tüm skala için +/- 1% olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği +/- 0.2 % olmalıdır.

- Cihazın viskozite ölçüm aralığı R2 – R7 spindlelar ile 200 - 240.000.000 mPa·s arasında olmalıdır.

- Cihazda 6 adet spindle olmalıdır.

- Cihazın ekranı 7” dokunmatik renkli LCD ekran olmalıdır.

- Cihazın ekranında ayarlarında Viskozite | Hız | Tork | Zaman | Geometri Ölçme | Duyarlılık düzeyi | Tarih /saat | Viskozite birimlerinin seçimi : cP veya mPa.s  | Dil: Türkçe / Fransızca / İngilizce / Rusça / İspanyolca olarak ayarlanabilmelidir.

- Cihazda 4 kodlu şifre koruma sistemi olmalıdır.

- Cihaza numunenin yoğunluğu girilerek kinematik viskozitesi ölçülebilmelidir.

- Cihaza krebs spindle takılarak KU biriminde ölçüm yapılabilmelidir.

- Cihazın spindle sistemi yaysız olmalıdır ve bu sayede su terazisine gerek olmamalıdır.

- Cihazın spindle takma/çıkarma sistemi sürgülü olmalıdır.

- Cihazda detaylı netice hafızası olmalıdır.

- Cihazda sonuçlara USB belleğe transfer etmek için USB bağlantısı olmalıdır.

- Cihazla birlikte, stand, kalibrasyon sertifikası, kullanma manueli ve taşıma çantası verilmelidir.

- Cihaza opsiyonel olarak PT 100 sıcaklık probu takılabilmelidir. (-50°C to +300°C)

- Cihazın 2 yıl üretici hatalarına karşı garantisi olmalıdır.

- Cihazın üreticisine ait ISO belgesi olmalıdır.

- Cihazın CE belgesi olmalıdır.

- Cihazı ithal eden firma Türkiye yetkili temsilcisi olduğunu belgelemelidir.

- İthalatçı firmanın TSE servis yeri yeterlilik belgesi bulunmalıdır.

- Cihazın ölçüm sistemleri menusunde, L-düşük viskozite spindle’ları, R-yüksek viskozite spindle’ları, Krebs spindle, vane spindle ve 150 ml numune ile çalışan düşük viskozite spinle sistemi bulunmalıdır. Böylelikle tek bir cihaz ile çok farklı ölçüm sistemleri seçeneklerine olanak sağlanmalıdır.