OHAUS ST 400 D- G

PORTATİF OKSİJENMETRE ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal olmalıdır.

- Cihaz portatif ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz çözünmüş oksijen okuması yapabilmelidir.

- Cihaz oksijen ölçüm aralığı 0.0 … 200%  arasında olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik ölçüm aralığı 0.0µS….199.9 mS/cm

- Cihazın hassasiyeti 0,1% olmalıdır.

- Cihazın pil sistemi Rechargeable Li-battery, 2600mAh olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın kalibrasyonu 1veya 2 nokta kalibrasyonlu otomatik olmalıdır.

- Cihazın taşıma çantası olmalıdır.

- Cihazda IP 67 koruma sınıfı olmalıdır.

- Cihazın 99 adet ölçüm ve son kalibrasyon verisi hafızası olmalıdır.

- Cihazda Mikro-USB çıkışı olmalıdır.

- Cihazdaki ölçümler Mikro-USB yardımı ile bilgisayara atılabilmelidir.

- Cihazın oksijen probu 1 metre kablolu olmalıdır.

- Cihazın ekranı likid kristal ve arkadan aydınlatmalı olmalıdır.

- Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır.