OHAUS ST 400 pH - G

PORTATİF pH METRE ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal olmalıdır.

- Cihaz portatif ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz pH, mV ve 0C okuması yapabilmelidir.

- Cihaz pH ölçüm aralığı -2 … 16.00 pH / –1999…1999 mV arasında olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,01 pH, 1 mV, 0,1°C olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ±0,01 pH, ±1 mV, ±0,5°C olmalıdır.

- Cihaz ısı ölçüm aralığı -5 °C ... 110 °C arasında olmalıdır.

- Otomatik  veya manuel  ısı kompansene olmalıdır.

- Cihazın beraberinde BNC soketli elektrot pH + sıcaklık kombinbe, kontrol standart çözeltileri verilmelidir.

- Cihazın pil sistemi Rechargeable Li-battery, 2600mAh olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın kalibrasyonu 1-5 nokta kalibrasyonlu otomatik olmalıdır.

- Cihazda tanımlanmış 6 buffer grubu olmalıdır.

- Cihazın taşıma çantası olmalıdır.

- Cihazda IP 67 koruma sınıfı olmalıdır.

- Cihazın 1000 adet ölçüm 5 adet kalibrasyon verisi hafızası olmalıdır.

- Cihazda Mikro-USB çıkışı olmalıdır.

- Cihazdaki ölçümler Mikro-USB yardımı ile bilgisayara atılabilmelidir.

- Cihazın pH probu 3 metre kablolu ve IP 67 korumalı olmalıdır.

- Cihaz ile beraber ilaveten ORP elektrotu verilmelidir.

- Cihazın ekranı likid kristal ve arkadan aydınlatmalı olmalıdır.

- Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır.