PB 620 M SCS  HASSAS TERAZİ ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım kapasitesi 620 gr dır.

- Cihazın hassasiyeti 0,001 gr dır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği 0,001 gr dır.

- Cihazın doğrusallığı +/- 1,5 mg dır.

- Kararlı tartıma geliş süresi en fazla +/- 1,5 saniyedir.

- Cihazın ekranı alfanumerik LCD ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebatı dairelsel 120 mm ve paslanmaz çeliktir.

- Cihazın ebatları (en,boy,uzunluk) 200/325/136 mm dir.

- Cihazın net ağırlığı 6,6 kg dir.

- Cihazda Türkçe menü seçeneği olmalıdır.

- Cihazın alt kasası dayanıklı döküm alüminyum, üst kasası fiberglass ile desteklenmiş                 plastik malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Cihaz PHASTbloc™ tartım sistemine sahip olmalıdır.

- Cihaz tam otomatik dahili kalibrasyon sistemi olmalıdır. Sıcaklık değişimlerinde ve zamana bağlı olarak kalibrasyonu olmalıdır.

- Cihaz g,kg,mg,grain,dwt,ozt,oz,lb,ct,c.m., gibi farklı birimlerde tartım yapabilmelidir.

- Cihazda yüzde tartım, parça sayım, hayvan tartımı, dinamik fark tartımı, net tartım, istatistik, kayıt, otomatik tekrarlanabilirlik testi uygulamaları olmalıdır.

- Cihazda saat tarih özelliği olmalıdır.

- İstenildiği takdirde cihaza yoğunluk kiti bağlanabilmelidir.

- Cihazın ekran kullanım menüsü 3 ayrı dildedir.

- Cihaza istenildiği zaman printer bağlanabilir ve print formatı kullanıcı tarafından ayarlanır.

- Cihazın alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihaz GLP/GMP uyumlu olmalıdır.

- Cihazda hırsızlığa karşı şifre koruması olmaldır.

- Cihaz 5....+40 C arasında çalışabilir.

- Cihazda 5 tuşlu membran tuş takımı olmalıdır.

- Cihazın ekranında stabilite indikatörü olmalıdır.

- Cihazın duyarlılık 10...30°C 2 ppm / °C olmalıdır.

- Cihaz 220 volt / 50 Hz ile çalışır.

- Cihazda USB (Flash bellek) çıkışı ve RS232 arayüzü olmalıdır.

- Cihaza opsiyonel olarak barkod okuyucu, ikinci ekran, Smart Box, Input-Output, Analog veri çıkışı gibi cihazlar bağlanabilmelidir.

- Cihaz %100 İsviçre üretimi olmalıdır.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmektedir.

- Cihazda IQ-OQ-PQ dokümantasyon olmalıdır.

- İthalatçı firmanın Türkak onaylı ISO belgesi olmalıdır.