PR 423  ANALİTİK TERAZİ ŞARTNAMESİ

- Cihazın tartım kapasitesi 420 gr olmalıdır.

- Cihazın hassasiyeti 0,001 gr olmalıdır.

- Cihazın tekrarlanabilirliği 0,001 gr olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı +/- 0,002 gr olmalıdır.

- Kararlı tartıma geliş süresi 2 saniye olmalıdır

- Cihazın daralama zamanı 1 saniye olmalıdır.

- Cihazın ekranı arkadan aydınlatmalı LCD ekran olmalıdır.

- Cihazın kefe ebatı dairesel 120 mm ve paslanmaz çelik olmalıdır.

- Cihazın kasası ABS plastik kasa olmalıdır.

- Cihazın ebatları (en,boy,uzunluk) 201 × 317 × 303 cm olmalıdır.

- Cihazın net ağırlığı 4,5 kg olmalıdır.

- Cihaz tam otomatik dahili kalibrasyon sistemi olmalıdır.

- Cihaz mg, g, ct, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal,Newton, ozt,

custom unit  gibi farklı birimlerde tartım yapabilmelidir.

Cihazın aplikasyon uygulamaları Tartı, Parça Sayma, Yüzde Tartım, Hayvan / Dinamik Tartım, olmalıdır.

- Cihazda 3 filtreleme sistemi olmalıdır.

- Cihazın ön kısmında su terazisi olmalıdır.

- Cihazda RS 232 bağlantısı olmalıdır.

- Cihazın çalışma şartları 10° C to 30° C  ve 10% to 80% nem olmalıdır.

- Cihaza istenildiği takdirde yoğunluk kiti bağlanabilmelidir.

- Cihazın ekran kullanım menüsü 3 ayrı dildedir.

- Cihaza istenildiği zaman printer ve bilgisayara bağlanabilir olmalıdır.

- Cihazın alttan tartım özelliği olmalıdır.

- Cihaza 2 Yıl fabrikasyon hatalarına karşı, 10 yıl yedek parça ve servis garantisi verilmektedir.

- Cihaz ithal marka olmalı ve ISO 9001 standartlarında üretilmiş olmalıdır.

- Cihazın CE belgesi olmalıdır.