OHAUS a-AB23EC

MASAÜSTÜ pH METRE ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal mal olmalıdır.

- Cihaz masaüstü ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz mV, pH ve 0C okuması yapabilmelidir.

- Cihazın iletkenlik hassasiyeti 0.01 μS/cm minimum; oto-aralık / TDS 0.01 mg/L minimum, oto-aralık / Tuzluluk 0.01 psu minimum, oto-aralık Sıcaklık 0.1 °C olmalıdır.

- Cihazın iletkenlik doğrusallığı ± 1 % okunan ± 3 LSD* / TDS ± 1 % okunan ± 3 LSD* / Tuzluluk ± 1 % okunan ± 3 LSD* Sıcaklık ± 0.5 °C olmalıdır.

- Cihaz iletkenlik ölçüm aralığı 0.01 μS/cm - 199.9 mS/cm TDS ölçüm aralığı

  - mg/L ... 199.9 g/L Tuzluluk ölçüm aralığı 0 to 99.9 psu arasında olmalıdır.

- Cihaz ısı ölçüm aralığı 0 °C…100 °C arasında olmalıdır.

- Cihazın TDS faktör aralığı Lineer, 0.04 ... 10.00, default 0.5 olmalıdır.

- Cihazın 5" aydınlatmalı LCD ekranı olmalıdır.

- Cihazda otomatik ölçümü bitirme modu ve sürekli ölçüm modu olmalıdır.

- Cihazın ölçüm hafızası 99 adet olmalıdır.

- Cihaz son kalibrasyonu hafızasında tutmalıdır.

- Otomatik  veya manuel  ısı kompansesi olmalıdır.

- Cihazın beraberinde BNC soketli sıcaklık entegreli elektrot, kontrol standart çözeltileri, elektrot tutucusu ve adaptörü verilmelidir.

- 1 noktalı hücre sabiti kalibrasyonu; 4 iletkenlik solüsyonu seçeneği (10, 84, 1413 μS/cm ve 12.88mS/cm)

- Cihaz ile birlikte STCON3 iletkenlik probu verilmelidir.

- Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.