OHAUS a-AB23PH

MASAÜSTÜ pH METRE ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal mal olmalıdır.

- Cihaz masaüstü ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz mV, pH ve 0C okuması yapabilmelidir.

- Cihazın hassasiyeti ±0.01 pH , / 1 mV / 0.1 °C olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0.01 pH / ± 1 mV / ± 0.5 °C olmalıdır.

- Cihaz pH ölçüm aralığı 0.00…14.00 pH / –1999…1999 mV arasında olmalıdır.

- Cihaz ısı ölçüm aralığı 0 °C…100 °C arasında olmalıdır.

- Cihazın 5" aydınlatmalı LCD ekranı olmalıdır.

- Cihazda otomatik ölçümü bitirme modu ve sürekli ölçüm modu olmalıdır.

- Cihazın ölçüm hafızası 99 adet olmalıdır.

- Cihaz son kalibrasyonu hafızasında tutmalıdır.

- Otomatik  veya manuel  ısı kompansesi olmalıdır.

- Cihazın beraberinde BNC soketli sıcaklık entegreli elektrot, kontrol standart çözeltileri, elektrot tutucusu ve adaptörü verilmelidir.

- Cihazın kalibrasyonu 3 noktadan yapılabilmelidir.

- Cihaz ile birlikte ST320 pH elektrodu verilmelidir.

- Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.