OHAUS a-AB33PH

MASAÜSTÜ pH METRE ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal mal olmalıdır.

- Cihaz masaüstü ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz mV, pH ve 0C okuması yapabilmelidir.

- Cihazın hassasiyeti ±0.01 pH , / 1 mV / 0.1 °C olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0.01 pH / ± 1 mV / ± 0.5 °C olmalıdır.

- Cihaz pH ölçüm aralığı -2.00…16.00 pH / ±2000.0 mV arasında olmalıdır.

- Cihaz ısı ölçüm aralığı -5 °C…110 °C arasında olmalıdır.

- Cihazda Türkçe menü seçeneği olmalıdır.

- Cihazın 6,5"  Dot matrix aydınlatmalı LCD ekranı olmalıdır.

- Cihazda otomatik ölçümü bitirme modu ve sürekli ölçüm modu olmalıdır.

- Cihazın ölçüm hafızası 1000 adet olmalıdır.

- Cihaz son kalibrasyonu hafızasında tutmalıdır.

- Cihazda kapasitif dokunmatik tuş takımı olmalıdır.

- Cihazda RS232 veya USB üzerinden PC veri aktarımı, RS232 üzerinden yazıcıya veri aktarımı yapılabilmelidir.

- Otomatik  veya manuel  ısı kompansesi olmalıdır.

- Cihazın beraberinde BNC soketli sıcaklık entegreli elektrot, kontrol standart çözeltileri, elektrot tutucusu ve adaptörü verilmelidir.

- Cihazın kalibrasyonu 3 noktadan yapılabilmelidir.

- Cihaz ile birlikte ST310 pH elektrodu verilmelidir.

- Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.