OHAUS a-AB41PH

MASAÜSTÜ pH METRE ŞARTNAMESİ

- Cihaz ithal malı olmalıdır.

- Cihaz masaüstü ve dijital göstergeli olmalıdır.

- Cihaz mV, pH ve 0C okuması yapabilmelidir.

- Cihazın hassasiyeti ±0.001 pH , / 0.1 mV / 0.1 °C olmalıdır.

- Cihazın doğrusallığı ± 0.002 pH / ± 0.3 mV / ± 0.3 °C olmalıdır.

- Cihazın çözünürlüğü 0,1 ‘den 0,001 ‘e kadar seçilebilir olmalıdır.

- Cihaz pH ölçüm aralığı -2.000…20.000 pH / ±2000.0 mV arasında olmalıdır.

- Cihaz ısı ölçüm aralığı -10 °C…125 °C arasında olmalıdır.

- Cihazda Türkçe menü seçeneği olmalıdır.

- Cihazın 6,5"  Dot matrix aydınlatmalı LCD ekranı olmalıdır.

- Cihaz ile birlikte AS20 model kompakt karıştırıcı olmalıdır.

- Cihazda otomatik ölçümü bitirme modu ve sürekli ölçüm modu olmalıdır.

- Cihazın ölçüm hafızası 1000 adet olmalıdır.

- Cihazda 10 set kalibrasyon hafızası olmalıdır.

- Cihaz son kalibrasyonu hafızasında tutmalıdır.

- Cihazda kapasitif dokunmatik tuş takımı olmalıdır.

- Cihaza 10 farklı kullanıcı tanımlanabilmelidir.

- Cihazda şifre yönetimi olmalıdır.

- Cihazda RS232 veya USB üzerinden PC veri aktarımı, RS232 üzerinden yazıcıya veri aktarımı yapılabilmelidir.

- Otomatik  veya manuel  ısı kompansesi olmalıdır.

- Cihazın beraberinde BNC soketli sıcaklık entegreli elektrot, kontrol standart çözeltileri, elektrot tutucusu ve adaptörü verilmelidir.

- Cihazın kalibrasyonu 5 noktaya kadar yapılabilmelidir.

- Cihaz ile birlikte ST410 pH elektrodu ve sıcaklık probu verilmelidir.

- Son kalibrasyonu hafızasında tutabilmelidir.

- Cihazın ekranı kullanıcı için aynı zamanda yol gösterici olmalıdır.

- Cihaz ISO 9001 sertifikasına sahip firma tarafından üretilmiş olmalıdır.